## Slide 1: VPN上での映像共有案
2025/12/25

## Slide 2: 前提（ネットワークのイメージ）
ローカルネットワーク（LAN）
ローカルネットワーク（LAN）
専用PC
専用PC
ファイアウォール・NAT
ファイアウォール・NAT
インターネット（WAN）
評価側（大学）
相談側
カルテのキャプチャ映像・音声
音声

## Slide 3: 前提（情報を暗号化してやり取りしたい）
ローカルネットワーク（LAN）
ローカルネットワーク（LAN）
専用PC
専用PC
ファイアウォール・NAT
ファイアウォール・NAT
評価側（大学）
相談側
カルテのキャプチャ映像・音声
音声
カルテのキャプチャ映像
音声（暗号化）
音声（暗号化）

## Slide 4: 前提（VPNで仮想的な専用線を用意）
ローカルネットワーク（LAN）
ローカルネットワーク（LAN）
専用PC
専用PC
ファイアウォール・NAT
ファイアウォール・NAT
評価側（大学）
相談側
カルテのキャプチャ映像・音声
音声
VPN
専用PC
専用PC
仮想
仮想的なローカルネットワーク

## Slide 5: VPN（インターネットVPNの場合）
仮想的でプライベートなネットワーク
インターネット上の任意の機器同士だけが通信可能なネットワークを仮想的に作成
暗号化された情報を既存のインターネット上に流すことで実現する（外部の人間は情報を取得できても暗号化されているため閲覧できない）
インターネットVPNの他にIP-VPN，広域イーサネットもある
インターネットから切り離されたローカルネットワーク上で
動画をやり取りする方法が必要

## Slide 6: VPNの実現方法
既存のサービスを利用する
  費用感がどれくらいかかるか
  通信事業者が用意する閉域網を使用する方法も選択可能（ IP-VPN・広域イーサネット），外部の人間が暗号化された情報の取得さえできない（高価）
  Tailscaleが使いやすい？ https://tailscale.com/pricing
自前でVPNサーバーを用意する
  運用・更新の手間，機器の用意，情報統括センターに対する申請（大学のセキュリティに一部穴をあける形になる）
自前でVPNルーターを用意する
  運用・更新の手間，機器の用意？
Tailscaleは個人が無料，すぐ試せるため試用

## Slide 7: 実装（VPN）
LAN
LAN
FW/NAT
FW/NAT
相談側
専用PC
専用PC
VPN（Tailscale）
専用PC
専用PC
仮想
評価側（大学）
Tailscale
VPNサーバー
Tailscale VPNによる仮想LAN
Tailscale を利用したVPNのための専用アプリをインストール
Tailscaleのアカウントにログイン
Tailscale を利用したVPNのための専用アプリをインストール
Tailscaleのアカウントにログイン
個人のGoogleアカウントでTailscaleのアカウントを作成

## Slide 8: WebRTC(Real-Time Communication)
既存のWebブラウザのみを使ってリアルタイムで音声・ビデオ・データ通信を可能にする技術（オンライン会議に利用される技術）
通信を行うブラウザ間で直接データをやり取りするため（P2P）データを流すためのサーバは不要
通信は暗号化済み（VPNを使わなくても最初から暗号化される）
オープンソース
活用例：GoogleMeet, Web版のZoomなど
1対1が前提 複数人は基本的に不可
ブラウザ同士の通信のため古いPCでは動作が重くなる
安定した既存技術でありサーバー不要という点で導入・維持しやすい？

## Slide 9: WebRTC(Real-Time Communication)
サーバーが完全に不要なわけではない
  ①シグナリング：接続開始時には互いの接続方法を確認するためのサーバーが必要
  （動画を渡すわけではないため低負荷，外部サービスを使用可能？）
  ②STUN・TURN：ローカルネットワーク内のIPアドレスを外部から見えるように変換する，大学のセキュリティを正常に通過する，大学のセキュリティ設定を変更する必要がある（VPNサービスによってはここも考慮してくれる）
  https://jp.vcube.com/sdk/blog/webrtc-general-server-configuration-signaling-turn-sfu.html#section2
課題
①シグナリング → 解決する必要がある
② STUN・TURN → Tailscaleを利用すれば自動的に行ってくれる

## Slide 10: WebRTCを使った会議システム
無料のオンライン会議システム
  jami https://jami.net/ja/
  いつまでサポートされるのか，開発が継続されるのか，信用できるのか？
  ①シグナリングは自動的に行われる
自分で実装
  手間がかかる，機能が制限される
  Geminiで映像のやり取りだけ行う機能を試しに実装

## Slide 11: 内部実装
専用PC
専用PC
Tailscale VPN
による仮想LAN
評価側（大学）
相談側
シグナリング・Webサーバー
（バックグラウンドで動かしておく）
ブラウザ
自分 相手
ブラウザ
自分 相手
  シグナリング・Webサーバーを評価側のPCに兼任させて，PCが1対1になるように実装
  （相談側はWebブラウザでページ(http://100.98.229.112:3000)を開くだけ)(証明書がないためスマホは不可）
  １． シグナリングによる通信の確保 ２． 暗号化した映像のやり取り
FullHD Webカメラ映像
FullHD Webカメラ映像
100.98.229.112
100.127.57.72